## Slide 1: 부동소수점 가감산기 회로 설계 및 분석
Verilog를 활용한 FP_ADDSUB.v 분석
2020253113 김대엽
2021245099 김용호
2022245147 하지혁

## Slide 2: 목차
부동소수점 방식 소개
코드 분석
배포 코드의 문제점
개선 방법
테스트 결과
Q&A

## Slide 3: 부동소수점(Floating Point)
컴퓨터에 실수를 저장하기 위한 저장 방식
부호부 | 지수부 | 가수부 로 나누어 연산
IEEE 부동소수점 연산 표준(IEEE 754)

## Slide 4: 부동소수점 가감산 설계 주요 연산
두 입력의 지수 자릿수 차이를 고려한 shift 연산
가수부 덧셈 이후 hidden bit를 맞춰주는 정규화 연산
두 입력의 절댓값 크기 차이를 고려하여 부호부 결정

## Slide 5: 부동소수점 가감산 설계 주요 연산
두 입력의 지수 자릿수 차이를 고려한 shift 연산
가수부 덧셈 이후 hidden bit를 맞춰주는 정규화 연산
두 입력의 절댓값 크기 차이를 고려하여 부호부 결정

## Slide 6: 부동소수점 가감산 설계 주요 연산
두 입력의 지수 자릿수 차이를 고려한 shift 연산
가수부 덧셈 이후 hidden bit를 맞춰주는 정규화 연산
두 입력의 절댓값 크기 차이를 고려하여 부호 결정

## Slide 7: 코드 분석 fp_addsub 모듈
두 입력을 부호부(1bit), 지수부(8bit) 가수부(23bit)로 분리
입력이 0인 경우를 고려하여 hidden bit 추가
지수 차를 고려하여 절댓값이 작은 입력의 가수를 shift
두 입력의 부호 및 sub 신호를 고려하여 실제 덧셈/뺄셈을 진행 (오버플로우를 고려하여 25bit로 확장)
fp_norm 모듈을 호출하여 지수/가수부 정규화
출력 부호부와 함께 지수/가수부를 재조합하여 출력

## Slide 8: 코드 분석 fp_addsub 모듈
두 입력을 부호부(1bit), 지수부(8bit) 가수부(23bit)로 분리
입력이 0인 경우를 고려하여 hidden bit 추가
지수 차를 고려하여 절댓값이 작은 입력의 가수를 shift
두 입력의 부호 및 sub 신호를 고려하여 실제 덧셈/뺄셈을 진행 (오버플로우를 고려하여 25bit로 확장)
fp_norm 모듈을 호출하여 지수/가수부 정규화
출력 부호부와 함께 지수/가수부를 재조합하여 출력

## Slide 9: 코드 분석 fp_addsub 모듈
두 입력을 부호부(1bit), 지수부(8bit) 가수부(23bit)로 분리
입력이 0인 경우를 고려하여 hidden bit 추가
절댓값 대소비교 + 지수 차를 고려하여 절댓값이 작은 입력의 가수를 shift
두 입력의 부호 및 sub 신호를 고려하여 실제 덧셈/뺄셈을 진행 (오버플로우를 고려하여 25bit로 확장)
fp_norm 모듈을 호출하여 지수/가수부 정규화
출력 부호부와 함께 지수/가수부를 재조합하여 출력

## Slide 10: 코드 분석 fp_addsub 모듈
두 입력을 부호부(1bit), 지수부(8bit) 가수부(23bit)로 분리
입력이 0인 경우를 고려하여 hidden bit 추가
절댓값 대소비교 + 지수 차를 고려하여 절댓값이 작은 입력의 가수를 shift
두 입력의 부호 및 sub 신호를 고려하여 실제 덧셈/뺄셈을 진행 (오버플로우를 고려하여 25bit로 확장)
fp_norm 모듈을 호출하여 지수/가수부 정규화
출력 부호부와 함께 지수/가수부를 재조합하여 출력

## Slide 11: 코드 분석 fp_addsub 모듈
두 입력을 부호부(1bit), 지수부(8bit) 가수부(23bit)로 분리
입력이 0인 경우를 고려하여 hidden bit 추가
절댓값 대소비교 + 지수 차를 고려하여 절댓값이 작은 입력의 가수를 shift
두 입력의 부호 및 sub 신호를 고려하여 실제 덧셈/뺄셈을 진행 (오버플로우를 고려하여 25bit로 확장)
fp_norm 모듈을 호출하여 지수/가수부 정규화
출력 부호부와 함께 지수/가수부를 재조합하여 출력

## Slide 12: 코드 분석 fp_addsub 모듈
두 입력을 부호부(1bit), 지수부(8bit) 가수부(23bit)로 분리
입력이 0인 경우를 고려하여 hidden bit 추가
절댓값 대소비교 + 지수 차를 고려하여 절댓값이 작은 입력의 가수를 shift
두 입력의 부호 및 sub 신호를 고려하여 실제 덧셈/뺄셈을 진행 (오버플로우를 고려하여 25bit로 확장)
fp_norm 모듈을 호출하여 정규화 및 최종 결과 출력

## Slide 13: 코드 분석 fp_norm 모듈
가수부의 MSB 확인을 통해 overflow 발생 여부 판단

## Slide 14: 코드 분석 fp_norm 모듈
가수부의 MSB 확인을 통해 overflow 발생 여부 판단
Case 1 : overflow 확인
  지수부를 1만큼 증가
  가수부를 1만큼 오른쪽 shift한 뒤 정규화된 가수부 추출

## Slide 15: 코드 분석 fp_norm 모듈
가수부의 MSB 확인을 통해 overflow 발생 여부 판단
Case 2 : overflow 미확인
  Lod 모듈 호출을 위해 가수 확장 (32bit)
  lod 모듈을 통해 선행 1의 존재 여부와 선행 0의 개수 확인
  0의 개수를 기반으로 shift 횟수 계산
  Shift 횟수만큼 지수 감소 & 가수 왼쪽 shift
  가수부 결과 추출(23bit)

## Slide 16: 코드 분석 fp_norm 모듈
가수부의 MSB 확인을 통해 overflow 발생 여부 판단
Case 2 : overflow 미확인
  Lod 모듈 호출을 위해 가수 확장 (32bit)
  lod 모듈을 통해 선행 1의 존재 여부와 선행 0의 개수 확인
  0의 개수를 기반으로 shift 횟수 계산
  Shift 횟수만큼 지수 감소 & 가수 왼쪽 shift
  가수부 결과 추출(23bit)

## Slide 17: 코드 분석 fp_norm 모듈
가수부의 MSB 확인을 통해 overflow 발생 여부 판단
Case 2 : overflow 미확인
  Lod 모듈 호출을 위해 가수 확장 (32bit)
  lod 모듈을 통해 선행 1의 존재 여부와 선행 0의 개수 확인
  0의 개수를 기반으로 shift 횟수 계산
  Shift 횟수만큼 지수 감소 & 가수 왼쪽 shift
  가수부 결과 추출(23bit)

## Slide 18: 코드 분석 fp_norm 모듈
가수부의 MSB 확인을 통해 overflow 발생 여부 판단
Case 2 : overflow 미확인
  Lod 모듈 호출을 위해 가수 확장 (32bit)
  lod 모듈을 통해 선행 1의 존재 여부와 선행 0의 개수 확인
  0의 개수를 기반으로 shift 횟수 계산
  Shift 횟수만큼 지수 감소 & 가수 왼쪽 shift
  가수부 결과 추출(23bit)

## Slide 19: 코드 분석 fp_norm 모듈
가수부의 MSB 확인을 통해 overflow 발생 여부 판단
Case 2 : overflow 미확인
  Lod 모듈 호출을 위해 가수 확장 (32bit)
  lod 모듈을 통해 선행 1의 존재 여부와 선행 0의 개수 확인
  0의 개수를 기반으로 shift 횟수 계산
  Shift 횟수만큼 지수 감소 & 가수 왼쪽 shift
  가수부 결과 추출(23bit)

## Slide 20: 코드 분석 fp_norm 모듈
Overflow, valid에 따라 연산 결과를 선택

## Slide 21: 코드 분석 lod 모듈
재귀 호출 구조
입력이 2bit인 경우
  1의 존재 여부 및 선행 0의 개수 반환
입력이 2bit 이상인 경우
  우측 절반에 대해 lod 모듈 호출
  좌측 절반에 대해 lod 모듈 호출
  1의 존재 여부 / 선행 0의 개수 반환

## Slide 22: 코드 분석 lod 모듈
재귀 호출 구조
입력이 2bit인 경우
  1의 존재 여부 및 선행 0의 개수 반환
입력이 2bit 이상인 경우
  우측 절반에 대해 lod 모듈 호출
  좌측 절반에 대해 lod 모듈 호출
  1의 존재 여부 / 선행 0의 개수 반환

## Slide 23: 배포 코드의 문제점
부호 처리 논리적 오류
  단순히 절댓값이 큰 연산자의 부호만으로 최종부호 판단 (연산 부호 고려 X)
overflow 가능성 누락
  덧셈 결과 자릿수가 변화하는 경우에 대한 예외 처리 부재
입력 0 가능성 누락
  입력이 0인 경우에도 hidden bit를 1로 지정
가수부 0 가능성 누락
  가수부 연산 결과 0이 나와 선행 1이 존재하지 않을 경우에 대한 예외처리 부재

## Slide 24: 배포 코드의 문제점
부호 처리 논리적 오류
  sub 신호와 xor 연산을 통해 부호 반전이 되도록 수정
overflow 가능성 누락
  overflow 발생 여부에 따라 연산 과정이 달라지도록 수정
입력 0 가능성 누락
  입력이 0인 경우 hidden bit를 0으로 지정하도록 수정
가수부 0 가능성 누락
  선행 1의 존재 여부를 확인하는 valid 값을 이용해 가수부가 0인 경우를 고려하도록 수정

## Slide 25: 테스트 결과
실수 → 32bit 변환 사이트를 통해 검증
https://eibx.com/interactive-visualization-of-floating-point-ieee-754/

## Slide 26: 테스트 결과
기본 연산 (덧셈 / 입력 a의 절댓값이 더 큰 경우)
7.25
3.5
10.75
7.25
-3.5
3.75
-7.25
3.5
-3.75
-7.25
-3.5
-10.75
+
+
+
+

## Slide 27: 테스트 결과
기본 연산 (뺄셈 / 입력 a의 절댓값이 더 큰 경우)
7.25
3.5
3.75
7.25
-3.5
10.75
-7.25
3.5
-10.75
-7.25
-3.5
-3.75
-
-
-
-

## Slide 28: 테스트 결과
기본 연산 (덧셈 / 입력 b의 절댓값이 더 큰 경우)
3.5
7.25
10.75
3.5
-7.25
-3.75
-3.5
7.25
3.75
-3.5
-7.25
-10.75
+
+
+
+

## Slide 29: 테스트 결과
기본 연산 (뺄셈 / 입력 b의 절댓값이 더 큰 경우)
3.5
7.25
-3.75
3.5
-7.25
10.75
-3.5
7.25
-10.75
-3.5
-7.25
3.75
-
-
-
-

## Slide 30: 테스트 결과
입력이 0인 경우
0
3.5
3.5
0
3.5
-3,5
3.5
0
3.5
3.5
0
3.5
+
-
+
-

## Slide 31: 테스트 결과
가수부가 0인 경우 (동일한 수에 대한 뺄셈)
3.5
3.5
0
-3.5
-3.5
0
-
-

## Slide 32: 테스트 결과
입력이 모두 0인 경우
0
0
0
-

## Slide 33: Q&A